Ausschreibungstext/Angebotstext  Klima Split Systeme Baureihe Digital

Wand/Fußboden/Decken Geräte CCY					Beispiel

Pos.  1		Mono Split System Modell: 						CCY 18 HL

Installation des Innengerätes auf dem Fußboden,

oder Wand bzw. an der Decke.

Zum Kühlen, Luftentfeuchten, Filtern und

Heizen über Wärmepumpe

Innengerät in eleganter Bauform

mit 3 Lüfterstufen für einen geräuscharmen

Betrieb. Geringer Stromverbrauch durch hoch-

wertige Wärmeaustauscher und die Verwen-

dung  des z.Z. umweltfreundlichsten und

energetisch besten Kältemittels.

Geeignet für Heim, Büro- und gewerbliche Anwendungen.

Außeneinheit mit geräuscharmen Rollkolben-Verdichter

montiert in verzinktem, einbrennlackierten Stahlblechgehäuse

mit leistungstarken aber  geräuscharmen Axialventilator.

Komplett mit allen erforderlichen Steuer- und

Regeleinrichtungen.

Baureihe: 								Digital

Kältemittel:								R 410

Fabrikat: 								RIES_ YAMA

Anschlussspannung: V/Ph/Hz						230/1/50

mit Wärmepumpe bestehend aus:

1 Innengerät zur Wand-, Fußboden- oder

Deckeninstallation

1 Außengerät zur Außenaufstellung

1 Infrarot- Fernbedienung

Kühlleistung:          							5010 Watt

Heizleistung (WP): 							5240 Watt

Umluftmenge:         							760 m3/h

Leistungsaufnahme Kühlung:     	       	     			1560 Watt

Abmessungen: LxHxT mm

Innengerät : 								960x198x660 mm

Außengerät: 								1000x340x700 mm

Lieferung: 								€

Montage								€

Pos. 2		Konsole zur Installation an Außenwand

aus verzinktem Stahl mit weiß/beige-

farbiger  Einbrennlackierung

Liefern und montieren							€

Pos. 3  Verbindung zwischen Innen-  und Außeneinheit

Bestehend aus:

X m Kupferdoppelleitung in ½“/1/4“

Kühlschrankqualität mit Isolation

X m Elektroverbindungsleitung

X m Kondensatschlauch durchsichtig

Zur Fortleitung des anfallenden

Kondensates aus dem Innenteil

Liefern und montieren							€